ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку масляных однофазных трансформаторов

класса напряжения

до 35 кВ включительно

| № п/п | Характеристики | Стандартные предложения | Выбор заказчика (предлагаемый вариант) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ОМ; ОМП | ОМ-160/10-0,4 |
| 2 | Номинальная мощность | 0,63; 1,25; 4; 6; 10; (16); 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 | 160 |
| 3 | Напряжение обмотки ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5; 27,5; 35 | 10 |
| 4 | Напряжение обмотки НН, кВ | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,38 |
| 5 | Схема и группа соединения | 1/1-0 | 1/1-0 |
| 6 | Вид и пределы регулирования напряжения ВН | ПБВ ±2х2,5%( 5 ступеней) | нет |
| 7 | Потери холостого хода, кВА | В пределах нормативных документов для каждой мощности | 0,65 |
| 8 | Ток холостого хода, % |  | 2,4 |
| 9 | Потери короткого замыкания, кВА |  | 3,2 |
| 10 | Напряжение короткого замыкания, % |  | 4,5 |
| 11 | Габариты (L, B, H), мм |  | 964х1015х1610 |
| 12 | Масса (полная), кг |  | 880 |
|  | Масса масла, кг |  | 200 |
| 13 | Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| 14 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 ;УХЛ1 | У1 |
| 15 | Катки | Для мощностей от 160 до 1000 кВА | 4 шт. |
| 16 | Зажимы контактные | М12; М16; М20х1,5; М27х1,5; М33х2; М42х2; М48х2 | М12-2шт; М16-2шт |
| 17 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) |

Объект ____________________________________________________________________________

Заказчик ___________________________________________________________________________

Адрес __________________________________ Телефон ___________________________________

ФИО сотрудника, должность: _________________________________________________________

Подпись _______________________					М.П.